تصميم حظيرة الأغنام

الحظيرة تقوم بدور مهم في نجاح عملية تربية الأغنام لما له من تأثير في الكفاءات الإنتاجية وكلفة الإنتاج بالإضافة إلى راحة الحيوانات. يتم بناء الحظيرة بالحجر أو بالرمل والأسمنت، يجب أن تضم أمكنة مخصصة للنعاج الحوامل والمرضعات والخرفان والفحول، بفضل استعمال الحواجز القابلة للتنقيل يمكن توسيع او تقسيم الحظيرة حسب الحاجيات. يجب أن تتوفر في الحظيرة التهوية الكافية مع تجنب التيارات الهوائية، وتكون موجهة من الشمال إلى الجنوب لتتمكن أشعة الشمس من الولوج للحصول على الإضاءة الجيدة وتجفيف الفراش، وينصح من أجل ذلك توفير نوافذ لا تقل مساحتها الإجمالية على 20/1 من مساحة أرضية الحظيرة. أما الأرضية فيجب أن تسهل تصريف السوائل وتكون منحدرة لتجنب ركود المياه ، ومن الأفضل أن لا تكون من الأسمنت. أما السقف فيجب أن يكون من مواد عازلة سواء ضد الحرارة أو البرودة أو مياه الأمطار.

بالنسبة للجانب المغطى، فيخصص لكل نعجة 1 متر مربع، و1,8 متر مربع لكل نعجة مع خروفها، أما الفحول فيخصص لها بين 1,5 و 2 متر مربع لكل فحل. الخرفان المعدة للتسمين فيلزمها حوالي 0,75 متر مربع لكل رأس. يجب كذلك تخصيص أقفاص للولادة بمساحة مترين مربع للقفص الواحد.

في حالة عدم خروج الأغنام إلى المرعى ، فيجب توفير مساحة غير مغطاة ومسيجة على أساس 3 أمتار مربعة على الأقل لكل رأس لتمكين الأغنام من المشي والإستفادة من أشعة الشمس، مع سهولة الولوج إلى المعالف والشربات . إذا كان عدد الأغنام كثيرا، فيمكن تقسيم هذه الساحة بحواجز وتخصيص ممرات للفرز، بها أبواب صغيرة تفتح وتغلق لتسهيل توجيه الحيوانات حسب رغبة الكساب. أما المعالف فتنجز بطريقة تمنع الحيوانات من إتلاف الأكل وتكون سهلة ألتنظيف ويكون عددها كافيا لتفادي الإكتضاض عليها وقت توزيع الكلإ أو العلف، وعلى هذا الأساس يخصص0,3 إلى 0,4 متر لكل نعجة وربع متر لكل خروف. أما الماء فيجب توفيره باستمرار عن طريق تجهيز الحظيرة بشربات مرفوعة ب 80 سنتيم فوق أرضية الحظيرة، تكفي واحدة لكل 30 إلى 40 نعجة. هذه الشربات يجب تنظيفها يوميا.